## Slide 1: 画像探索アルゴリズム
4班（岸本 広輝，西本 遥人，藤岡 勇真）
2018/05/23

## Slide 2: 実装仕様（拡大・縮小）
最近傍法を用いた.
画像を拡大した際に最近傍にある画素をそのまま用いる．
（縮小）後の画素の位置
（縮小）率

## Slide 3: 実装仕様（回転）
線形補間を用いた．
対応する原画像の位置の近傍４画素からの距離によって線形補間する方法
の画素の位置
の画素の位置

## Slide 4: 実装仕様（探索アルゴリズム）
拡大縮小，回転を変更して全探索
拡大縮小:0.6−1.6（刻み幅0.1）
回転:−25から20（刻み幅5）
実行時間:823sec
(使用データ:usagi.ppm, class3_b1_n0_1.ppm)

## Slide 5: 実装仕様（探索アルゴリズム）
[主な工夫点]
探索する範囲を制限
  枠内での探索
全探索における実行時間が減った．
823sec→144sec

## Slide 6: 実装仕様（探索アルゴリズム）
[主な工夫点]
探索する範囲を制限
  大体の範囲を特定し，その周辺を探索
①探索画像の大体の位置を特定．
（拡大縮小なし，回転なしで全探索．）
②大体の位置（図中の赤点）の
上下左右Nピクセル分に探索範囲を制限し，全探索する．(N=20)
全探索における実行時間が減った．
144.79sec→15.10sec

## Slide 7: 今後の方針（探索アルゴリズム）
現状，レベル3のオクルージョン以外に対応．
usamimi2，pengin，saruに弱い．
[対応すべき点・改良点]
2画像間の比較手法
  RGBに関するヒストグラムとの誤差をとる等
ノイズ
画像の隠れ（オクルージョン）

## Slide 8
ガウシアン フィルタ
入力画像
テンプレート画像
大まかな探索
制限範囲内 での探索
大体の位置を 特定
回転 拡大縮小
検出結果を 出力